ギヤモータメーカーが作った

ストレッチフィルム包装機

S t r e t c h  f i l m  w r a p p i n g  m a c h i n e

M A N U A L T Y P E

SSP-05090	SSP-10120	SSP-15120	SSP-15150

SSP-05090-P	SSP-10120-P	SSP-15120-P	SSP-15150-P

S E M I - A U T O M A T I C T Y P E

SSP-15150-SA	SSP-15150-AM

photo : SSP-15150-AM

- エコノミータイプ

| 手動タイプ | SSP-05090 SSP-10120 SSP-15120 SSP-15150 |
| --- | --- |
| M a n u a l t y p e | ●ポール付上下手動タイプ |
|  | SSP-05090-P SSP-10120-P SSP-15120-P SSP-15150-P |

簡単包装のスタンダード機

| 低価格 | 低価格が自慢の | 操作性 | フットスイッチを | 作業性 | リフトで移動でき |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | スタンダード機。 |  | 踏むだけの簡単操作。 |  | 作業場所も選びません。 |
|  |  |  |  | ボリュームを回せば | リフトの爪差込口付き |
|  |  |  |  | テーブルの回転を | なので、移動もできます。 |
|  |  |  |  | 変えられます。（0～9rpm） |  |  |  |
|  |  |  |  | フットスイッチを踏めば、 |  |  |  |
|  |  |  |  | テーブルが回転します。 |  |  |  |

制御BOX

|  | 半自動タイプ | ●SSP-15150-SA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S e m i - a u t o m a t i c t y p e | ●SSP-15150-AM |  |  |  |
| 使いやすさが自慢の半自動機 |  |  |  |  |
|  |  | 消費電力を抑えた |  | 扱い易いスイッチ類で |  | 簡単操作で |
| 低電力 |  | 操作性 |  | 安全性 メンテナンス性にも |
|  | エコな商品。 |  | 誰でも操作できます。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 優れた安全設計。 |
|  |  |  |  |  | 手動操作用ボタン |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自動運転ボタン | ※オプション仕様 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装物高さ自動検知センサー |  |  |  |

テーブル回転速度

調整ボリューム	リフトの爪差込口付き

なので、移動ができます。

フィルムキャリア

上下速度調節

ボリューム

※SSP-15150-AMのみ

操作パネル

半自動タイプ	使いやすさが自慢の半自動機

( S e m i - a u t o m a t i c	t y p e )

電源プラグ

三相200V接地3P20A引掛式

写真はSSP-15150-AM

2500

1160

φ1500

包装物高さ自動検知センサー ※

（オプション）

|  |  |  | φ1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| タ | イ | プ |  | タイプ |
| 機 |  | 種 | SSP-15150-SA | SSP-15150-AM |
| 推奨パレット | □1200 | □1200 |
| 最 大 荷 重 | 1500kg | 1500kg |
| ターンテーブル | φ1500 | φ1500 |
| サ | イ | ズ |  |  |
| 荷 | 物 最 大 | 1700mm | 1700mm |
| 対 | 角 長 さ |  |  |
| 包 | 装 | 物 | 1900mm | 1900mm |
| 最 | 大 高 さ |  |  |
| テ | ー ブ ル | 0～9 rpm | 0～9 rpm |
| 回 | 転 | 数 |  |  |
| フ ィ ル ム | 2.1m/分（固定） | 0～3.5m/分（可変） |
| 上下スピード |  |  |
| 包装機外寸法 | 1500×2500×2250mm | 1500×2500×2250mm |
| （ W×L×H ） |  |  |
| 包装機自重 | 400kg | 400kg |
| 使 用 電 源 | 三相AC200V20A | 三相AC200V20A |
|  | 引掛式プラグ | 引掛式プラグ |
| 駆動モータ | ターンテーブル 0.4kW | ターンテーブル 0.4kW |
|  | フィルム上下 0.1kW | フィルム上下 0.1kW |
| 消 費 電 力 | 290W | 290W |
| 使用フイルム巾 | 500mm | 500mm |
| （紙管3インチ） |  |  |

※オプション仕様	● 包装物高さ自動検知センサー付

（別途見積）	● 支柱高さ延長（300㎜）

● 筺体台座延長（300㎜）

※本仕様は、改良・その他で予告なく変更する

場合があります。

| 320700 |  | フィルム可動高さ1900 |  | 2250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| リフト爪挿入口 |  | 500（フィルム幅） |  | 1595 |
| 260 |  |  |  |  |
| 100 |  | 670 |  |  |
|  | 560 | 500 | 345 | 320 |
| 575 |  |  |  |  |
|  |  | 2350 |  |  |
|  |  | 2500 |  |  |